Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO LEKKIEGO RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP NAWSIE KOŁACZYCKIE

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2012) samochodu pożarniczego lekkiego ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Nawsie Kołaczyckie, o konfiguracji, parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:

| L.p. | OPIS WYMOGÓW | WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- | --- |
| I. | DANE OGÓLNE |
|  | Marka | - |
|  | Rodzaj | Samochód ratowniczo – gaśniczy |
|  | Ilość drzwi | 4 |
|  | Ilość miejsc siedzących | min. 6 |
|  | Kolor | Elementy podwozia czarne Błotniki i zderzaki białe Kabina i zabudowa czerwone ( lakier niemetaliczny ) |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |
|  | Pozostałe | Moment obrotowy minimum 310 Nm Norma emisji spalin: Euro 5 Zbiornik paliwa minimum 80L Skrzynia biegów: manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny. Wymiary pojazdu: rozstaw osi min. 3600 mm. - Wysokość zewnętrzna maksimum do 2550 mm. - Szerokość min. 2500 mm wraz z lusterkami bocznymi. - Długość pojazdu maks. 5900 mm. - Długość zabudowy min. 2300 mm. Hamulce: tarczowe na obu osiach, ABS, System ESP, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Układ foteli w kabinie 1+1+4, tapicerka łatwo zmywalna Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trwała, łatwo zmywalna Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Wskaźnik temperatury zewnętrznej Światła przeciwmgielne, Miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, Kabina zawiera przygotowaną instalację elektryczną i antenową dla radiotelefonu samochodowego, Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, Okna/Drzwi: szyby o wysokiej zdolności filtrowania, przeszklenie samochodu w części osobowej, szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie, szyby w drzwiach tylnych przesuwane Ogrzewanie/Chłodzenie: ogrzewanie w części osobowej samochodu, klimatyzacja manualna, Radio-odtwarzacz CD Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser Poduszka powietrzna kierowcy Lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane ręcznie Regulowany fotel kierowcy w trzech płaszczyznach Pasy bezpieczeństwa 3 – punktowe na przednich i tylnich fotelach Komputer pokładowy Trójkąt ostrzegawczy , apteczka i gaśnica Pełnowymiarowe koło zapasowe, Hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy |
| II. | SILNIK |
|  | Rodzaj | Wysokoprężny z turbodoładowaniem |
|  | Paliwo | Olej napędowy |
|  | Moc silnika | Powyżej 125 KM |
|  | Pojemność | Min 2,2 dm3 |
|  | Napęd | - 4 x 2 na tylną oś - Oś tylna – koła bliźniacze |
| III. | ZAKRES WYPOSAŻENIA |
|  | Wymagania ogólne wyposażenia | - Belka na dachu sygnałów świetlnych i dźwiękowych z napisem „STRAŻ” oraz lampa błyskowa z tyłu zabudowy - Lampy LED zamontowane w atrapie przedniej - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów - Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna/aluminium) - Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na drabinę strażacką trzyprzęsłową i węże ssawne fi 110 – 3szt. - Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wyjście na dach, stopnie z materiału antypoślizgowego, - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane automatycznie po otwarciu drzwi - Oświetlenie typu LED przedziału ładunkowego, główny włącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. - Oświetlenie zewnętrzne pola roboczego wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1000 mm w warunkach słabej widoczności, oświetlenie platformy dachowej - Zabudowa przedziału sprzętowego zamykana żaluzjami bocznymi i tylną w układzie 2+2+1, żaluzje wodno i pyłoszczelne, - Szerokość żaluzji bocznych w zabudowie min. 1080 mm, tylnej min. 800 mm - Szuflady, tace wysuwane na sprzęt przeciwpożarowy z automatyczną blokadą w pozycji zamkniętej oraz zabezpieczeniem przed wypadnięciem z prowadnic, posiadające oznakowanie ostrzegawcze w pozycji otwartej, - Szuflada wysuwana o nośności do 100 kg, - Półki stałe wg zamówienia z uchwytami na sprzęt p/pożarowy, 2 szt. o nośności do 50 kg - Półka pod min. 8 węży tłocznych, rozmieszczenie według zapotrzebowania - Podest dachowy w formie roboczej z materiału nierdzewnego antypoślizgowego z mocowaniami pod narzędzia p/pożarowe (np.: węże ssawne, drabina itp.) - Uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez CNBOP - Klamki, uchwyty wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą umożliwiać ich obsługę w rękawicach ochronnych, - Orurowanie wzmacniające przedni zderzak - Skrzynia na dach z blachy aluminiowej o wymiarach 400/300/1600mm - System ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed zapłonem silnika, kontrolką sygnalizacyjną ładowania na desce rozdzielczej, - Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych - Oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi z tyłu i po bokach pojazdu - Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, zwłaszcza miejsc na urządzenia z napędem silnikowym i paliwem |
|  | Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | -Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności pompy 40 l/m, ciśnienie 40 bar, zbiornik wody o pojemności 300 l z dozownikiem na środek pianotwórczy, linia szybkiego natarcia na zwijadle min. 50 mb z prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym, |
| IV. | WARUNKI GWARANCJI |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru |
| V. | DOKUMENTACJA |
|  | Świadectwo homologacji – na podwozie zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym | Dostarczyć z pojazdem |
|  | Karta pojazdu | Dostarczyć z pojazdem |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Dostarczyć z pojazdem. |

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo homologacji typu potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.

Do parametrów nie określonych w powyższej specyfikacji należy stosować „WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ   - CNBOP”.

Kołaczyce, dn. 14.05.2013